## Slide 1: BÁO CÁO LAB 1 ECE319K
Nhóm 4

## Slide 2: Table of contents 01 03 02 05
Thành viên
EID
SPECS
Flowchart
Pseudo code
Kết quả
04
Giải thích code

## Slide 3: Thành viên
EID = 20213698
Implement odd parity using switches on PE2, PE1, PE0 and LED on PE5
Nguyễn Văn Đức | 20213698
Lê Đức Anh | 20213687
Đỗ Trang Đức Duy | 20213692

## Slide 4: SPECS
1 đầu ra (LED)
Nếu output = 1: LED bật
Nếu output = 0: LED tắt
3 đầu vào(Key2, Key1, Key0), coi như một giá trị 3-bit
Nếu input switch được nhấn thì bit tương ứng là 1, ngược lại là 0
Output
Input
Odd parity rule: Key2, Key1, Key0, LED luôn có số lượng bit 1 lẻ, số lượng bit 0 lẻ.

## Slide 5: SPECS
y = A’B’C’ + A’BC + AB’C + ABC’
y = C.(A⊕B) + C’.(A⊕B)’
y = (A⊕B⊕C)’

## Slide 6: Flowchart

## Slide 7: Pseudo code
Function oddParity(inputA, inputB, inputC):
count = 0, output = 0
if inputA == 1: count ++
if inputB == 1: count ++
if inputC == 1: count ++ // Đếm số bit 1
if count % 2 == 0: output = 1 // Số bit 1 chẵn
else output = 0 // Số bit 1 lẻ

## Slide 8: Code Lab1
Lab1
;initialization
LDR R0,=SYSCTL_RCGCGPIO_R
MOV R1,#0x10
STR R1,[R0] ;Bật clock cho Port E: 0x10 = 010000
LDR R0, =GPIO_PORTE_DIR_R
MOV R1,#0x20
STR R1,[R0] ;Set chân input, output: 0x20 = 0010 0000 (Output PE5)
LDR R0, =GPIO_PORTE_DEN_R
MOV R1,#0x27
STR R1,[R0] ;Enable PE5, PE0, PE1, PE2: 0x27 = 0010 0111
LDR R0,=GPIO_PORTE_DATA_R ;Load giá trị của địa chỉ port data vào R0

## Slide 9: Code Lab1
;main program loop
LDR R1, [R0]
AND R1,R1,#0x01 ;Load giá trị R0 vào R1, lấy giá trị Key1 (PE0) vào R1
LDR R2, [R0]
AND R2,R2,#0x02
LSR R2,R2,#0x01 ; Load giá trị R0 vào R2, lấy giá trị Key2 (PE1) vào R2
LDR R3, [R0]
AND R3,R3,#0x04
LSR R3,R3,#0x02 ; Load giá trị R0 vào R3, lấy giá trị Key3 (PE2) vào R3
EOR R4,R1,R2 ;R4 = R1 XOR R2
EOR R4,R4,R3 ;R4 = R1 XOR R2 XOR R3
MOV R5,#0x01 ;R5 = 1
EOR R4,R4,R5 ;R4 = R4 XOR R5 (lay duoc nghich dao cua R4)
LSL R4,R4,#0x05 ;Luu gia tri R4 vao PE5
STR R4,[R0]
B loop

## Slide 10: 05 Kết quả

## Slide 12: Thanks!
Do you have any questions?